## Slide 1
Posiedzenie Krajowego Zespołu
ds. Zderzeń Statków Powietrznych ze Zwierzętami (WLD)
16.12.2024

## Slide 2
02
16.12.2024
URZĄD LOTNICTWA CYWILNEGO
WPROWADZENIE
ANALIZY I STATYSTYKI za 2023 rok
  Zderzeń Statków Powietrznych ze Zwierzętami (WLD)
  Bezpieczeństwa Dróg Startowych (RI + RE)
PODSUMOWANIE
PLAN PREZENTACJI

## Slide 3
03
16.12.2024
URZĄD LOTNICTWA CYWILNEGO
01
Obowiązek wskazania obszarów zagrożeń, które zostaną objęte procedurą szczególnych analiz i nadzoru Prezesa ULC wynika z międzynarodowych uregulowań prawnych zawartych w poniżej wskazanych dokumentach:
Na poziomie światowym mamy Globalny Plan Bezpieczeństwa Lotniczego (GASP – Global Aviation Safety Plan) opisujący działania przewidziane do realizacji przez ICAO, Regionalne Organizacje Nadzoru Lotniczego, Państwa Członkowskie ICAO oraz przemysł lotniczy.
W Regionie Europejskim (w rozumieniu ICAO) działania opublikowane są w Regionalnym (Europejskim) Planie Bezpieczeństwa Lotniczego – EU-RASP (European Regional Aviation Safety Plan).
Na poziomie europejskim przedstawiane w Europejskim Planie Bezpieczeństwa Lotniczego (EPAS – European Plan for Aviation Safety) działania przewidziane są zarówno dla instytucji EU (w tym EASA) jak i Państw Członkowskich oraz podmiotów branży lotniczej.
Państwa Członkowskie (ICAO i EASA) są natomiast zobligowane do wypracowania adekwatnych i komplementarnych planów i rozwiązań na poziomie krajowym.
1. WPROWADZENIE

## Slide 4
04
16.12.2024
URZĄD LOTNICTWA CYWILNEGO
01
Krajowy Plan Bezpieczeństwa na lata 2024 – 2026
https://ulc.gov.pl/_download/bezpieczenstow_lotow/program-bezpieczenstwa/KPB_2024-2026/Krajowy_Plan_Bezpiecze%C5%84stwa_2024-2026v1.pdf
1. W krajowym obszarze zagrożeń zdefiniowano :
Zderzenia z ptakami (Birdstrike – BS) – poz. 3.a)
Zagrożenia ze strony zwierząt (Wildlife hazard – RI-A) – poz. 3.b)
2. W europejskim obszarze zagrożeń zdefiniowano:
Wtargnięcie na drogę startową (Runway Incursion - RI) – poz. 2.a)
Wypadnięcie z drogi startowej (Runway Excursion - RE) – poz. 2.b)

## Slide 5
05
16.12.2024
URZĄD LOTNICTWA CYWILNEGO
2. ANALIZY I STATYSTYKI
a) Zderzenia Statków Powietrznych z ptakami (Birdstrike – BS)
Zdarzenia w kategorii BIRD są ściśle definiowane jako zderzenia ptaka ze statkiem powietrznym, który jest w locie, podczas startu lub lądowania. Termin ten jest często rozszerzany na inne ataki dzikich zwierząt – na przykład z nietoperzami.
Bird Strike jest powszechny i może stanowić poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa samolotów. W przypadku mniejszych statków powietrznych może dojść do znacznych uszkodzeń konstrukcji statku powietrznego, a wszystkie statki powietrzne, zwłaszcza z silnikami odrzutowymi, są podatne na utratę ciągu, która może następować po wchłonięciu ptaków do wlotów powietrza silnika.
Zderzenia z ptakami mogą wystąpić w dowolnej fazie lotu, ale największe prawdopodobieństwo jego wystąpienia istnieje w fazie startu, początkowego wznoszenia, podejścia i lądowania statku powietrznego ze względu na większą liczbę ptaków w locie na niższych poziomach.
Ponieważ większość ptaków lata głównie w ciągu dnia, do większości zdarzeń dochodzi w godzinach dziennych.

## Slide 6
06
16.12.2024
URZĄD LOTNICTWA CYWILNEGO
2. ANALIZY I STATYSTYKI
a) Zderzenia Statków Powietrznych z ptakami (Birdstrike – BS)
Chart: Birdstrike vs operacje - tylko CAT - liczba zdarzeń lotniczych vs wskaźnik
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
zdarzenia lotnicze razem | 173 | 184 | 184 | 244 | 312 | 424 | 496 | 615 | 795 | 407 | 931 | 1422 | 1358
zdarzenia lotnicze / operacje lotnicze | 70.1316 | 66.499 | 69.9545 | 90.7067 | 110.1147 | 136.8647 | 145.3697 | 161.1859 | 199.7121 | 246.1788 | 458.9055 | 419.7117 | 348.7739

## Slide 7
07
16.12.2024
URZĄD LOTNICTWA CYWILNEGO
2. ANALIZY I STATYSTYKI
a) Zderzenia Statków Powietrznych z ptakami (Birdstrike – BS)

## Slide 8
08
16.12.2024
URZĄD LOTNICTWA CYWILNEGO
2. ANALIZY I STATYSTYKI
a) Zderzenia Statków Powietrznych z ptakami (Birdstrike – BS)
* Dane za 2024 obejmują okres styczeń - listopad w pełnym wymiarze oraz grudzień do 04.12.2024

## Slide 9
09
16.12.2024
URZĄD LOTNICTWA CYWILNEGO
2. ANALIZY I STATYSTYKI
a) Zderzenia Statków Powietrznych z ptakami (Birdstrike – BS)
Należy zachować ostrożność podczas interpretacji gromadzonych danych.
Na przykład lotnisko z rosnącą liczbą zderzeń z ptakami niekoniecznie staje się bardziej ryzykowną lokalizacją. Całkowita liczba zdarzeń w kategorii BIRD na lotnisku, rozpatrywana oddzielnie, nie jest dobrym wskaźnikiem ryzyka; krytyczne znaczenie ma analiza danych według gatunków ptaków i rozróżnienie zderzeń wielokrotnych i pojedynczych. Jeśli wzrost zarejestrowanych zderzeń z ptakami można przypisać zwiększeniu liczby incydentów spowodowanych spotkaniami z pojedynczymi małymi ptakami, podczas gdy liczba zderzeń z udziałem dużych gatunków ptaków i/lub stad ptaków spada, może to świadczyć o lepszym zarządzaniu zagrożeniami oraz lepszym poziomie raportowania zdarzeń.

## Slide 10
10
16.12.2024
URZĄD LOTNICTWA CYWILNEGO
2. ANALIZY I STATYSTYKI
b) Zagrożenia ze strony zwierząt (Wildlife hazard – RI-A)
Zagrożenia związane z obecnością zwierząt w polu manewrowym lotnisk. Zdarzenia tego typu mają miejsce także w dużych portach lotniczych co może negatywnie wpłynąć na bezpieczeństwo operacji pasażerskich.
SPIs w zakresie ADR dotyczą wszystkich kategorii i typów statku powietrznego oraz wszystkich rodzajów operacji (CAT, GA, lotnictwo państwowe etc.).

## Slide 11
11
16.12.2024
URZĄD LOTNICTWA CYWILNEGO
2. ANALIZY I STATYSTYKI
b) Zagrożenia ze strony zwierząt (Wildlife hazard – RI-A)

## Slide 12
12
16.12.2024
URZĄD LOTNICTWA CYWILNEGO
5. PODSUMOWANIE
Zderzenia z ptakami (BIRD)
W latach 2011-2023 nie zanotowano w RP wypadku lotniczego z powodu zderzenia z ptakiem / ptakami. Jednakże nieustannie (poza pierwszym rokiem pandemii) rosła liczba zgłaszanych zdarzeń. Trend wzrostowy wskaźnika zatrzymał się w 2020, by w kolejnym roku gwałtownie przyspieszyć. Wpływ na to mogła mieć większa (w otoczeniu lotnisk) aktywność ptaków, które w trakcie pandemii nie tylko zwiększyły swoją liczebność, ale również rozszerzyły swoje terytoria ze względu na drastycznie mniejszą niż zwykle liczbę operacji. W 2022 roku zaobserwowano niewielki spadek wartości wskaźnika podobny do analogicznych spadków dla innych klas zdarzeń w tym okresie. W roku 2023 tendencja spadkowa była kontynuowana (jest to jeszcze bardziej widoczne na wykresie obrazującym wartości osiągane przez wskaźnik - zdarzenia odniesione do liczby operacji). Trend spadkowy wskaźnika BIRD, obserwowany w ostatnich dwóch latach (spadek o około 9% rok do roku) nie wpłynął znacząco na zmianę wieloletniego trendu wzrostowego, zwłaszcza biorąc pod uwagę intensyfikację operacji lotniczych.
Celem działań w tym obszarze w ramach KPB jest utrzymanie liczby wypadków na poziomie zerowym pomimo zwiększającego się ruchu lotniczego oraz monitorowanie i weryfikowanie skali problemu związanego ze zderzeniami z ptakami (BIRD) i dobraniem odpowiednich działań zapobiegawczo-informacyjnych.

## Slide 13
13
16.12.2024
URZĄD LOTNICTWA CYWILNEGO
5. PODSUMOWANIE
Zderzenia z ptakami (BIRD)
Widoczny na wcześniej przedstawionych wykresach przyrost liczby zgłoszeń wynika w dużej mierze ze wzrostu świadomości pilotów i podmiotów lotniczych, a co za tym idzie – większej zgłaszalności takich zdarzeń, co służy ocenie realnego poziomu ryzyka.
Ponieważ około 90% wszystkich zgłoszeń dotyczących zderzeń z ptakami o znanej lokalizacji ma miejsce na lotnisku lub w jego pobliżu, kwestia ta wpływa nie tylko na operatorów statków powietrznych, ale także na bezpieczeństwo operacyjne lotnisk. Zbieranie danych o zderzeniach z ptakami ma na celu ułatwienie wykrywania miejsc, w których istnieje duże prawdopodobieństwo wystąpienia znacznego zagrożenia zderzeniami z ptakami i może pomóc w określeniu charakteru problemu. Dane dotyczące zderzeń ptaków (i innych zderzeń z dzikimi zwierzętami) są niezbędne do zarządzania tymi zagrożeniami na lotniskach i wokół nich. Informacje te są również przydatne dla producentów kadłubów samolotów i silników, pomagając im w projektowaniu konstrukcji i silników płatowców odpornych na uderzenia ptaków. Dlatego też raporty o zderzeniach ptaków o odpowiedniej jakości, zebrane, przeanalizowane i ostatecznie przekazane do ICAO przez państwa, mają wielką wartość na poziomie krajowym, regionalnym i globalnym

## Slide 14
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
Leszek Czeszejko-Sochacki
Wydział Analiz Bezpieczeństwa Lotniczego
Departament Zarządzania Bezpieczeństwem w Lotnictwie Cywilnym
tel. +48 (22) 520 75 29
e-mail: lczeszejko@ulc.gov.pl
14
16.12.2024
URZĄD LOTNICTWA CYWILNEGO