PROGRAM LOTÓW PRÓBNYCH

SZYBOWCA / MOTOSZYBOWCA / SAMOLOTU / 
ŚMIGŁOWCA / BALONU

TYP:

NAZWA:

Nr fabryczny:

Znaki rozpoznawcze:		SP -

Opracował:

……………………….

Data i podpis

Zaakceptował:

…………………………

Data i podpis

Uwaga - tekst napisany czerwoną czcionką jest tylko komentarzem i należy go usunąć w końcowej wersji Programu. Tekst podany czcionką kursywą jest tylko propozycją zapisu i należy go zmienić tak, aby odpowiadał danemu rodzajowi, modelowi, statusowi prawnemu statku powietrznego.

Spis treści

1.	REJESTR ZMIAN PROGRAMU	3

2.	WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH STRON PROGRAMU	3

3.	UŻYTKOWNICY PROGRAMU	3

4.	PRZEDMIOT PROGRAMU PRÓB	4

5.	CEL PROGRAMU PRÓB	4

6.	PODSTAWA OPRACOWANIA PROGRAMU	4

7.	ZAKRES PRÓB	5

8.	SPRAWDZENIE DOKUMENTÓW STATKU POWIETRZNEGO	5

9.	OCENA STANU TECHNICZNEGO I SPRAWDZENIE FUNKCJONALNE NA ZIEMI	6

10.	LOT(Y) PRÓBNY	6

11.	ORGANIZACJA PRÓB	7

12.	ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA	7

13.	SPOSÓB DOKUMENTOWANIA PRÓB	8

14.	ZAŁĄCZNIKI – Przykładowe Protokoły z lotu próbnego	8

# REJESTR ZMIAN PROGRAMU

| Oznaczenie cyfrowe zmiany | Strony objęte zmianą | Opis zmiany | Zatwierdzenie |
| --- | --- | --- | --- |

# WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH STRON PROGRAMU

| Strona | Zmiana nr | Data wydania |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0 |  |
| 2 | 0 |  |
| 3 | 0 |  |
| 4 | 0 |  |
| 5 | 0 |  |
| 6 | 0 |  |
| 7 | 0 |  |
| 8 | 0 |  |

# UŻYTKOWNICY PROGRAMU

| Użytkownik | Egz. numer | Uwagi |
| --- | --- | --- |
| Właściciel / użytkownik | 1 |  |
| ULC (opcjonalnie) | 2 |  |

# PRZEDMIOT PROGRAMU PRÓB

Podać krótki opis najważniejszych cech statku powietrznego np..:

Samolot o maksymalnym ciężarze startowym XYZ kg, czteromiejscowy, całkowicie metalowy, jednosilnikowy górnopłat. Podwozie ze sterowanym kołem przednim.

Zespół napędowy stanowi silnik tłokowy, bokser o mocy startowej 200 KM firmy Teledyne Lycoming model XYZ oraz stałoobrotowe śmigło metalowe firmy Mc Cauley model XYZ.

Bardziej szczegółowy opis zawiera Instrukcja Użytkowania W Locie tu podać pełną nazwę instrukcji jak na stronie tytułowej.

# CEL PROGRAMU PRÓB

Zgodnie z paragrafem 17, ustęp 2, Rozporządzenia przywołanego poniżej w podpunkcie 2, są to loty wykonywane w trakcie eksploatacji statku powietrznego, w celu sprawdzenia zdatności statku powietrznego w locie.

Celem prób jest funkcjonalne sprawdzenie prawidłowości działania statku powietrznego, wszystkich jego układów i wyposażenia oraz sprawdzenie niektórych osiągów i własności lotnych w celu stwierdzenia zdatności statku powietrznego do wykonywania lotów.

# PODSTAWA OPRACOWANIA PROGRAMU

- Ustawa Prawo Lotnicze z dnia 3 lipca 2002 r., Dz. U. z 2019 r. poz. 1580 i 1495.

- Rozporządzenie Ministra Transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie zdatności statków powietrznych do lotu (aktualne wydanie)

- Rozporządzenie Ministra Transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z dnia z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie przepisów technicznych i eksploatacyjnych dotyczących statków powietrznych kategorii specjalnej (aktualne wydanie)

- Rozporządzenie Ministra Transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie klasyfikacji statków powietrznych (aktualne wydanie)

- Rozporządzenie Komisji (UE) nr 748/2012 z dnia 3 sierpnia 2012 r. ustanawiające przepisy wykonawcze dotyczące certyfikacji statków powietrznych i związanych z nimi wyrobów, części i akcesoriów w zakresie zdatności do lotu i ochrony środowiska oraz dotyczące certyfikacji organizacji projektujących i produkujących (Dz.U. L 224 z 21.8.2012, s. 1)

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1139 z dnia 4 lipca 2018 r. 
w sprawie wspólnych zasad w dziedzinie lotnictwa cywilnego i utworzenia Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego […]

- Rozporządzenie Komisji (UE) NR 1321/2014 z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie ciągłej zdatności do lotu statków powietrznych oraz wyrobów lotniczych, części i wyposażenia, 
a także w sprawie zatwierdzeń udzielanych organizacjom i personelowi zaangażowanym 
w takie zadania

- Instrukcja Użytkowania w Locie przedmiotowego statku powietrznego (podać pełną nazwę instrukcji jak na stronie tytułowej, wydanie i zmianę)

| Lp | Zaznacz [ √ ] | Kategoria statku powietrznego | Przepisy dotyczące | Opis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Podstawowa | 1, 2, 4, 5, 6, 7 | Podlegające nadzorowi EASA |
| 2 |  | Konwencyjna | 1, 2, 4 | Posiadające krajowe CofA |
| 3 |  | Specjalna | 1, 2, 3, 4 | W kategorii Specjalnej |

Przykład:

| Lp | Kategoria statku powietrznego | Typ statku powietrznego | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Podstawowa | Cessna 172, EC120, Diamond DV20 | Podlegające nadzorowi EASA |
| 2 | Konwencyjna | An-2; PZL M18; PZL Świdnik Mi-2 + | Posiadające krajowe CofA |
| 3 | Specjalna | T-131.PA Jungmann, Jak-12A, RV-10 | W kategorii Specjalnej |

# ZAKRES PRÓB

Realizacja programu składa się z trzech etapów:

  - Sprawdzenie dokumentów statku powietrznego;

  - Ocena stanu technicznego i sprawdzenie funkcjonalne na ziemi;

  - Lot(y) próbny.

Uwaga: W przypadku, kiedy zatwierdzona dokumentacja statku powietrznego zawiera program lotu próbnego należy go wykorzystać. Można również wykorzystać programy lotów próbnych produkcyjnych producenta w zakresie odpowiadającym ograniczeniom statku powietrznego. Propozycje przedstawione w punktach 8 do 10 można wykorzystać jako ogólne wytyczne w przypadku braku innych.

Uwaga: Program ten nie dotyczy lotów próbnych opisanych w § 17, ustęp 1 Rozporządzenia przywołanego w punkcie 6, podpunkt 2 czyli lotów wykonywanych po dokonaniu czynności obsługowych statku powietrznego, w wyniku których jest wymagane sprawdzenie tego statku powietrznego w locie (MCF).

# SPRAWDZENIE DOKUMENTÓW STATKU POWIETRZNEGO

Sprawdzenie dotyczy kompletności i aktualności dokumentów statku powietrznego, takich jak:

  - Świadectwo Rejestracji

  - Dla odpowiedniej kategorii statku powietrznego:

- Świadectwo Zdatności do Lotu (CofA - Certificate of Airworthiness) i Poświadczenie Przeglądu Zdatności do Lotu (ARC - Airworthiness Rreview Certificate) oraz jeśli dotyczy Pozwolenie na loty (PtF - Permit to Fly)

- Świadectwo Zdatności do Lotu (CofA) oraz jeśli dotyczy, Zezwolenie na Loty 
w Szczególnych Okolicznościach (SPtF - Special Permit to Fly)

- Pozwolenie na wykonywanie lotów w kategorii specjalnej (Special Category Flight Permit) oraz Świadectwo Oględzin i jeśli dotyczy Zezwolenie na Loty w Szczególnych Okolicznościach (SPtF)

  - Instrukcja użytkowania w locie (statku powietrznego, silnika, śmigła)

  - Instrukcja obsługi technicznej (statku powietrznego, silnika, śmigła)

  - Program obsługi technicznej (statku powietrznego) – jeśli dotyczy

  - Aktualny protokół ważenia statku powietrznego

  - Pozwolenie radiowe na urządzenia łączności, transponder, ELT i inne

  - Świadectwo zdatności w zakresie hałasu – jeśli dotyczy

  - Polisa ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej

  - Książki płatowca, silnika i śmigła w zakresie prawidłowości dokonywanych wpisów

  - Zapisy z obsługi technicznej i ewentualnego usuwania usterek (Pokładowy dziennik Techniczny, PDT; Status Obsługi, MS; Poświadczenie Obsługi, CRS)

  - Zapisy odnośnie obowiązujących Dyrektyw Zdatności i ewentualnie Biuletynów Serwisowych

- Zapoznanie się z treścią Protokołu z inspekcji lub Świadectwa oględzin statku powietrznego (kategoria specjalna)

- W razie utraty ważności ARC, CofA (krajowego) czy PLS zapoznać się z zapisami 
w wydanym Pozwoleniu na Lot (PtF) lub Pozwoleniu na loty w szczególnych okolicznościach (SPtF)

- Sprawdzić aktualne ograniczenia danego egzemplarza statku powietrznego w jego Instrukcji Użytkowania w Locie

# OCENA STANU TECHNICZNEGO I SPRAWDZENIE FUNKCJONALNE NA ZIEMI

- Przeprowadzić przegląd przedlotowy statku powietrznego wg jego Instrukcji Użytkowania w Locie

- Przeprowadzić uruchomienie i próbę silnika wg Instrukcji Użytkowania w Locie 
i zanotować parametry pracy zespołu napędowego w Protokole z lotu próbnego (patrz załączniki do niniejszego programu).

- Sprawdzić pracę przyrządów pokładowych i instalacji elektrycznej, pneumatycznej itp. 
w zakresie możliwym do sprawdzenia na ziemi.

- Sprawdzić pracę radiostacji i urządzeń radionawigacyjnych w zakresie możliwym do sprawdzenia na ziemi.

- Sprawdzić funkcjonalne działania układów sterowania lotem, klap, slotów, hamulców aerodynamicznych, klapek wyważających, itp

- Sprawdzić działania hamulców kół (na postoju)

# LOT(Y) PRÓBNY

- Podczas kołowania:

- Ocenić pracę układu hamulcowego

- Ocenić pracę układu sterowania kierunkiem na ziemi

- Ocenić pracę amortyzacji

- Start wykonać zgodnie z zaleceniami Instrukcji Użytkowania w Locie (IUwL)

- Wznoszenie wykonać zgodnie z zaleceniami IUwL do bezpiecznej wysokości 
i zanotować na wybranej wysokości (wysokościach) osiągi i parametry pracy zespołu napędowego

- Na bezpiecznej wysokości wykonać sprawdzenie funkcjonalne:

- sterowania samolotem

- sterowania klapami

- operowania podwoziem

- sterownia wyważeniem

- sterowania zespołem napędowym

- Zależnie od kategorii statku powietrznego wykonać dozwolone manewry pilotażowe

- Lot ślizgowy wykonać na mocy biegu jałowego i typowej prędkości zniżania; zarejestrować parametry pracy zespołu napędowego

- Na bezpiecznej wysokości wykonać przeciągnięcia samolotu/szybowca/motoszybowca 
w konfiguracji przelotowej i do lądowania (silnik na mocy biegu jałowego, klapy schowane 
i wychylone, podwozie schowane i wypuszczone)

- W locie poziomym na wybranej wysokości przelotowej ustalić kolejno typowe parametry pracy zespołu napędowego zalecane przez IUwL przy odpowiednich procentach Maksymalnej Mocy Trwałej (np. 0,5 MCP, 0,75 MCP, MCP) i zarejestrować je łącznie 
z prędkościami lotu i ewentualnie temperaturą otoczenia.

- W czasie lotu wykonać ocenę pracy radiostacji, transpondera i wyposażenie nawigacyjnego (np. poprzez łączność z najbliższą stacją FIS).

- Lądowanie wykonać zgodnie z zaleceniami IUwL i dokonać oceny pracy układu hamulcowego i amortyzacji podwozia.

- Wypełnić „Protokół z lotu próbnego”

# ORGANIZACJA PRÓB

Organizacje realizujące loty próbne organizują je zgodnie z zatwierdzoną Instrukcją operacyjną.

W pozostałych przypadkach operator lub upoważniona przez niego osoba/organizacja:

- uruchamia proces przygotowania statku powietrznego do lotów

- ustala skład załogi samolotu

- wraz z pilotem - dowódcą samolotu, określa zakres wykonywanych prób i ich planowany przebieg

Upoważniona przez operatora osoba/organizacja przygotowuje samolot do lotów i przekazuje go za poświadczeniem dowódcy załogi wyznaczonej do lotów próbnych. Po lotach dowódca przekazuje samolot osobie/organizacji upoważnionej przez operatora.

Przed lotami załoga statku powietrznego musi zapoznać się z warunkami wykonywania lotów na lotnisku i w jego okolicy.

Dla statku powietrznego wykonującego loty próbne na czas ich trwania zaleca się zarezerwowanie strefy lotów nad lotniskiem lub w jego pobliżu (tak, aby po ewentualnej awarii zespołu napędowego przy zachowaniu przez statek powietrzny odpowiedniej wysokości była możliwość awaryjnego lądowania na lotnisku lub w terenie przygodnym).

# ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Zgodnie z zatwierdzona Instrukcją Operacyjną organizacji lub w przypadku braku takiej instrukcji, podać odpowiednie informacje jak poniżej:

- osoby uczestniczące w przeprowadzaniu lotu próbnego powinny być zapoznane ze sposobem postępowania w sytuacjach niebezpiecznych oraz ze sposobem użycia środków ratowniczych

- lot próbny wykonuje pilot upoważniony przez operatora, posiadający odpowiednie kwalifikacje, praktykę i aktualny trening na typie statku powietrznego, którego dotyczy program (podać dane liczbowe)

- dowódca statku powietrznego przeprowadzający lot próbny powinien posiadać ważną licencję pilota zawodowego lub liniowego na daną kategorię statku powietrznego z ważnym uprawnieniem na klasę lub typ statku powietrznego

- w odniesieniu do szybowców, motoszybowców oraz balonów należy przyjmować, że równoważną licencji zawodowej jest w takich przypadkach odpowiednio:

- licencja pilota szybowcowego z wpisanymi uprawnieniami instruktora – dla szybowców i motoszybowców, lub

- licencja pilota balonowego z wpisanymi uprawnieniami instruktora FI(B)

- warunki meteorologiczne podczas lotów próbnych muszą zapewniać bezpieczną odległość od chmur (w poziomie i pionie) oraz odpowiednią widzialność. Warunki te muszą zapewniać pełną i bezpieczną realizację całości ustalonego programu lotów próbnych

# SPOSÓB DOKUMENTOWANIA PRÓB

Po locie (lotach) pilot-dowódca wypełnia Protokół z lotu próbnego. Pola prób niewykonywanych muszą być wykreślone. Na zakończenie pilot podpisuje Protokół podając również numer licencji.

Oryginał Protokołu i ewentualnie określoną liczbę kopii przekazuje się przedstawicielowi ULC, organizacji CAMO/AMO itp. Zależnie od potrzeb kopie Protokołu przechowuje się 
w dokumentacji technicznej statku powietrznego.

# ZAŁĄCZNIKI – Przykładowe Protokoły z lotu próbnego

- PROTOKÓŁ Z LOTU PRÓBNEGO SZYBOWCA

- PROTOKÓŁ Z LOTU PRÓBNEGO MOTOSZYBOWCA

- PROTOKÓŁ Z LOTU PRÓBNEGO SAMOLOTU

- PROTOKÓŁ Z LOTU PRÓBNEGO ŚMIGŁOWCA

- PROTOKÓŁ Z LOTU PRÓBNEGO BALONU WOLNEGO