Warszawa  dnia  01.01.2020 r.

| PROTOKÓŁ Z LOTU PRÓBNEGO SAMOLOTU | SP - YNG |
| --- | --- |

1. PRZEDMIOT PRÓB:

Typ: …T-131.PA...   Nazwa: ...Jungmann...   Nr rej.  ...1234...   Nr fabr. ...PA321...

| ZESPÓŁ NAPĘDOWY | Typ | Nr fabryczny |
| --- | --- | --- |
| SILNIK | lewy | LOM M332AK | 12XY34 |
|  | prawy | --- | --- |
| ŚMIGŁO | lewy | MT propeller HBV733CY | 56WY78 |
|  | prawe | --- | --- |

2. WYNIK SPRAWDZENIA DOKUMENTÓW::

....Wydano SPtF nr DLX/2020/123 i Świadectwo Oględzin nr 3, ważne do 31.01.2020.............

.......................................................................................................................................................

3. WYNIK PRÓB NA ZIEMI:

....Bez uwag, wszystkie sprawdzane systemy i instalacje działają prawidłowo……...................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

4. PRÓBY W LOCIE:

Lotnisko: .........EPBX..........................................  Elewacja: ...............123......................(m/ft)

Ciśnienie atm. lotniska: .....1013..... (hPa, mmHg)  Temperatura otoczenia: .......4........(°C)

| ZAŁOGA | Funkcja | Imię i Nazwisko |
| --- | --- | --- |
|  | Pilot dowódca | Jan Kowalski |
|  | --- | --- |

| Ciężar | Warunki meteorologiczne | U W A G I : |
| --- | --- | --- |
| samolot pusty .…478... kg paliwo ........50... kg załoga .....100... kg ładunek/balast ........---... kg | wiatr dolny …...270 / 5 m/s......... turbulencja ........słaba.................. pokrycie .........BKN..................... podstawa .........3000 stóp............. widzialność ....więcej niż 10 km.. inne ......---................................... | .......bez uwag............ ……………….......... .................................. .................................. .................................. .................................. …………………….. |
| Ciężar do startu ......628... kg |  |  |

5. WYKONANE LOTY PRÓBNE

| L.p | data | godziny | czas lotu |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | uruchomienia silnika | startu | lądowania | wyłączenia silnika |  |
| 1. | 01.01.2020 | 12:00 | 12:25 | 13:00 | 13:05 | 00:35 |
| 2. | --- |  |  |  |  |  |
| 3. | --- |  |  |  |  |  |

6. POMIARY

|  | Obroty silnika [obr/min] | Ciśnienie ładowania [kG/cm2] | Wysokość [metry] | Prędkość lotu [km/h] | Wznoszenie [m/s] | Temp. oleju […..] | Ciśnienie oleju [°C ] | Ciśnienie paliwa [kG/cm2] | Temperatura cylindrów [°C ] | Temperatura zewnętrzna [°C] | Napięcie [ V ] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Akumulatora | Prądnicy |
| Na ziemi | 2350* | 1,11 | --- | 0 | --- | 35 | 3,9 | 0,34 | 135 | 4 | --- | 28 |
|  | 660 | 0,42 | --- | 0 | --- | 30 | 3,5 | 0,35 | 130 | 4 | 26 | --- |
|  | 2220** | 1,00 | --- | 0 | --- | 35 | 3,8 | 0,37 | 130 | 4 | --- | 28 |
| Wznoszenie | 2330* | 1,1 | 100 | 120 | 5 | 40 | 3,8 | 0,38 | 130 | --- | --- | 28 |
|  | 2250** | 0,98 | 300 | 120 | 3,5 | 45 | 3,8 | 0,38 | 140 | --- | --- | 28 |
| Lot ślizgowy | 1000 | 0 | 1000 | 120 | -5 | 45 | 3,6 | 0,38 | 120 | --- | 27 | --- |
|  | --- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot poziomy | 2200 | 0,8 | 1000 | 150 | 0 | 45 | 3,7 | 0,38 | 140 | --- | --- | 28 |
|  | --- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | --- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* - z włączoną sprężarką, ** - bez włączonej sprężarki

Wykonano akrobację – pętla, przewrót normalny, beczka sterowana, beczka szybka, korkociąg normalny.

7. PRZECIĄGNIĘCIA

VS1 = ...............   […….......]   bieg jałowy, klapy schowane, podwozie schowane

VS0 = .....88......   [...km/h....]  bieg jałowy, klapy całkowicie wychylone, podwozie otwarte

| 8. STWIERDZONE USTERKI PODCZAS PRÓB NA ZIEMI I W LOCIE | Potwierdzenie usunięcia usterek |
| --- | --- |
|  | Wykonujący | Kontrolujący |
| ........................nie stwierdzono usterek…………………... ....................................................................................................................................................................................................................................................................................... | --- | --- |

9. OPINIA KOŃCOWA PILOTA I ZAŁOGI

...Samolot poprawny pilotażowo, nadaje się do eksploatacji zgodnie z zatwierdzoną i aktualną

….Instrukcją Użytkowania w Locie ……....................................................................................

.......................................................................................................................................................

nazwisko/nr licencji/podpis          Jan Kowalski, PL.FCL.123.CPL(A), …Jan Kowalski……