- SKRÓTY I WPISY STOSOWANE PRZEZ MECHANIKÓW (UKŁADACZY) SPADOCHRONOWYCH W DOKUMENTACH SPRZĘTU SPADOCHRONOWEGO

- WZORY DOKUMENTÓW

- WZÓR PIECZĘCI

MATERIAŁY INFORMACYJNE DLA OSÓB EKSPLOATUJĄCYCH SPRZĘT SPADOCHRONOWY 
(W TYM SPADOCHRONY RATOWNICZE, SPADOCHRONY GŁÓWNE I ZAPASOWE, SPADOCHRONY INNEGO PRZEZNACZENIA – SPADOCHRONOWE SYSTEMY RATOWNICZE)

Niniejszy zbiór dokumentów jest uzgadniany dla podmiotów zajmujących się obsługą sprzętu spadochronowego i wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Prezesa ULC na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2005r. w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy – Prawo Lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych statków  (Dz. U. Nr 107, poz. 904).

Wykaz wprowadzonych zmian

| Numer poprawki lub zmiany | Sygnatura | Data wprowadzenia | Poświadczenie wprowadzenia |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Data | Podpis |

Wykaz aktualnych stron

| Strona | Zmiana | Data | Strona | Zmiana | Data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 10.04.2007 |  |  |  |
| 2 | 0 | 10.04.2007 |  |  |  |
| 3 | 0 | 10.04.2007 |  |  |  |
| 4 | 0 | 10.04.2007 |  |  |  |
| 5 | 0 | 10.04.2007 |  |  |  |
| 6 | 0 | 10.04.2007 |  |  |  |
| 7 | 0 | 10.04.2007 |  |  |  |
| 8 | 0 | 10.04.2007 |  |  |  |
| 9 | 0 | 10.04.2007 |  |  |  |
| 10 | 0 | 10.04.2007 |  |  |  |
| 11 | 0 | 10.04.2007 |  |  |  |
| 12 | 0 | 10.04.2007 |  |  |  |
| 13 | 0 | 10.04.2007 |  |  |  |
| 14 | 0 | 10.04.2007 |  |  |  |

I.	ZASTOSOWANIE

Niniejsze uzgodnione sposoby prowadzenia dokumentacji związanej z obsługą lub dopuszczaniem spadochronów do skoków, lotów lub użycia stosuje się do poniższych dokumentów:

| Strona | Nazwa | Oznaczenie |
| --- | --- | --- |
| 10 | Karta zestawu spadochronowego | Spadochrony druk wzór nr 1 A z dnia 4.07.2005 |
| 10 | Karta czaszy głównej | Spadochrony druk wzór nr 1 A z dnia 4.07.2005 |
| 11 | Karta spadochronu innego przeznaczenia | Spadochrony druk wzór nr 1 B z dnia 4.07.2005 |
| 12 | Wykaz sprzętu dopuszczonego do skoków, lotów lub użycia | Spadochrony druk wzór nr 2-3 z dnia 4.07.2005 |
| 12 | Ewidencja wykonanych i nadzorowanych czynności obsługowych | Spadochrony druk wzór nr 2-3 z dnia 4.07.2005 |
| 13 | protokoły z wykonanych czynności obsługowych, w tym Protokół przeglądu / kompletacji | Spadochrony druk wzór nr 4 z dnia 4.07.2005 |

Sformułowanie Karta sprzętu spadochronowego dotyczy wszystkich w/w Kart sprzętu spadochronowego.

Rozdział II. Informacje ogólne ma zastosowanie do :

  - zestawu spadochronowego oraz spadochronów zapasowych i ratowniczych (Karta zestawu spadochronowego)

  - czasz głównych / spadochronów głównych (Karta czaszy głównej / spadochronu głównego)

  - spadochronów innego przeznaczenia (Karta spadochronu innego przeznaczenia)

Rozdział III. Informacje dodatkowe – Karta zestawu spadochronowego ma zastosowanie do zestawu spadochronowego oraz spadochronów zapasowych i ratowniczych

Rozdział IV. Informacje dodatkowe - Karta czaszy głównej/ spadochronu głównego ma zastosowanie do czasz głównych / spadochronów głównych

II.	INFORMACJE OGÓLNE

- Informacje o skrótach używanych w Karcie sprzętu spadochronowego zaleca się przekazywać w formie drukowanej wraz ze sprzętem oddawanym użytkownikom po wykonanej obsłudze.

- Przy każdej zmianie podzespołów wpisywanych do Karty sprzętu spadochronowego lub przy występujących rozbieżnościach między Kartą sprzętu spadochronowego a faktycznym stanem spadochronu mechanik zobowiązany jest dokonać wpisów w poniższych dokumentach:

  - Karcie sprzętu spadochronowego,

  - Ewidencji wykonanych i nadzorowanych czynności obsługowych / Wykazie sprzętu dopuszczonego do skoków lotów lub użycia,

  - Protokole przeglądu/ kompletacji.

- Wszystkie w/w dokumenty powinny odzwierciedlać faktyczny stan spadochronu i skompletowanych lub zamontowanych części składowych, w tym także obecność lub brak automatu spadochronowego zabezpieczającego otwarcie spadochronu zapasowego (AAD).

- Wymiana elementów wpisanych w Karcie sprzętu spadochronowego, w tym także wymiana automatu, jego zamontowanie lub demontaż, wymaga ponownego dopuszczenia spadochronu ( nie dotyczy automatów serii KAP).

- Mechanik dokonujący dopuszczenia spadochronu lub dokonujący wpisu w Karcie zobowiązany jest przeprowadzić kontrolę wszystkich elementów zamontowanych w spadochronie, w tym także automatu, czaszy zapasowej oraz systemu uprząż pokrowiec, nawet jeżeli sam nie dokonywał montażu tych elementów.

- Jeżeli stan spadochronu jest niezgodny z zapisami w Karcie sprzętu spadochronowego, mechanik powinien odstąpić od układania spadochronu, do czasu aktualizacji zapisów lub wystawienia nowej Karty sprzętu spadochronowego i ponownego dopuszczenia spadochronu przez uprawnioną osobę.

- Mechanik jest zobowiązany przechowywać protokoły z wykonanych czynności obsługowych oraz dokumenty źródłowe będące podstawą dopuszczenia spadochronu do skoków, lotów lub użycia.

- Uzgodnione Protokoły przeglądu / kompletacji należy wypełniać w przypadku: kompletacji, przeglądów związanych z dopuszczaniem (do skoków, lotów etc.) i każdej zmiany w zestawie spadochronowym. W pozostałych przypadkach, w tym także układania i przeglądu przed układaniem (do skoków, lotów etc.), funkcję Protokołu z wykonanych czynności obsługowych może pełnić, wypełniona i podpisana rubryka Ewidencji wykonanych i nadzorowanych czynności obsługowych lub wypełnione i podpisane, indywidualnie opracowane przez mechanika, protokoły lub listy kontrolne. Termin ważności dopuszczenia spadochronu nie może przekraczać resursu lub ważności dopuszczenia poszczególnych zamontowanych elementów, w tym w szczególności uprzęży, pokrowca, czaszy i automatu (nie dotyczy automatów serii KAP), a także terminu wymiany baterii w automacie lub niezbędnego przeglądu u producenta, lub innych zalecanych przez niego czynności.

- Wszystkie czynności powinny być wykonywane w sposób i w terminach określonych przez producentów poszczególnych elementów sprzętu spadochronowego oraz zgodnie z obowiązującymi Dyrektywami Zdatności (AD) i rozporządzeniem.

- W trakcie wykonywania czynności obsługowych sprzętu spadochronowego należy korzystać  z instrukcji tego sprzętu lub innych aktualnych informacji i zaleceń producenta oraz właściwych nadzorów, w tym dyrektyw zdatności (AD), a w przypadku braku dostępu do tych informacji lub występujących wątpliwości należy wstrzymać się od podejmowania czynności obsługi i dopuszczania sprzętu.

- Niewypełnione danymi sprzętu rubryki w Karcie sprzętu spadochronowego można przekreślić, aby wyeliminować możliwość dopisania sprzętu przez osoby nieupoważnione. Dokonanie skreślenia rubryk nie jest obowiązkowe.

- Wypełnianie rubryk w Karcie sprzętu spadochronowego dotyczących właściciela nie jest obowiązkowe.

- W Ewidencji wykonanych i nadzorowanych czynności obsługowych / Wykazie sprzętu dopuszczonego do skoków, lotów lub użycia, dane kontaktowe zleceniodawcy należy wpisać w przypadku dopuszczania sprzętu do skoków, lotów, lub  użycia.

III.	INFORMACJE DODATKOWE – Karta zestawu spadochronowego

- Miejscem na zamieszczenie danych automatu (AAD) w Karcie zestawu spadochronowego jest pusta pozycja obok rubryk „Uprząż z pokrowcem”  oraz  rubryki „Czasza zapasowa” ( nie dotyczy automatów serii KAP).

- Rubryka określona powyżej nie ma tytułu i należy ją uzupełnić w zależności od potrzeb jako:

  - -  „AAD” w przypadku zainstalowanego automatu lub,

  - - „spadochron ratowniczy” jeżeli jest to karta spadochronu ratowniczego

- Pozioma rubryka w Karcie zestawu spadochronowego umieszczona pod danymi sprzętu składająca się z czterech części przeznaczona jest w całości na zamieszczenie, zgodnie z w/w rozporządzeniem, informacji uzupełniającej np. „kompletny spadochron zapasowy w pokrowcu, bez uprzęży” lub „kompletny spadochron ratowniczy z pokrowcem i uprzężą” - jeżeli jest to kompletny, stanowiący całość spadochron zapasowy (np. piersiowy) albo ratowniczy.

- W przypadku Karty zestawu  spadochronowego wystawianej dla kompletnego stanowiącego całość spadochronu zapasowego, w rubryce „Uprząż z pokrowcem” należy skreślić wyrazy: „Uprząż” i „Harness”

- W Karcie zestawu spadochronowego w rubryce „Uwagi” należy odnotować wszystkie wykonane czynności oraz informacje o kompletacji, w tym także o montażu, demontażu automatu lub wymianie baterii w automacie.

- Jeżeli informacja nie mieści się w rubryce Karty sprzętu w postaci pełnego opisu, zapis należy wykonać zgodnie z poniższym oznaczeniem literowym:

„A”		- Montaż / kompletacja	i przegląd (assembly)

„I” 		- Kontrola/przegląd (inspection)

„P”		- Układanie (pack) - ułożenie spadochronu który był dostarczony nieułożony

„R”	- Przełożenie (repack) - ułożenie spadochronu który był dostarczony ułożony

„INST”	- Zainstalowanie automatu lub innych opcjonalnych elementów (install). Zapis  należy uzupełnić o nazwę automatu np. „ARG”(argus), „AST”(astra), „CYP”(cypres), „FXC”(FXC 1200), „VIG”(vigil), etc oraz po kropce skrótem „E”(expert), „S”(student), „T”(tandem), „M”(military), „SP”(speed), „NV”(novice), „ST”(standard), „SW”(swoop), (jeżeli są rozróżniane wersje automatu) a także ostatnimi pięcioma znakami numeru seryjnego automatu, lub odpowiednio do faktycznie zamontowanego elementu np. „RSL”, „LOR” etc. Numer automatu należy wpisać w przypadku obowiązującego w innym kraju odpowiednika Karty sprzętu spadochronowego, w którym brak rubryki na wpis dotyczący automatu spadochronowego AAD.

„UNINST”	- Demontaż automatu lub elementów opcjonalnych (uninstall). Zapis należy uzupełnić odpowiednio o nazwę automatu np. „ARG”(argus), „AST”(astra), „CYP”(cypres), „FXC”(FXC1200), „VIG”(vigil), etc oraz po kropce skrótem „E”(expert), „S”(student), „T”(tandem), „M”(military), „SP”(speed), „NV”(novice), „ST”(standard), „SW”(swoop), (jeżeli są rozróżniane wersje automatu), a także ostatnimi pięcioma znakami numeru seryjnego automatu lub odpowiednio do faktycznie zdemontowanego elementu np. „RSL”, „LOR” etc. Numer automatu należy wpisać w przypadku obowiązującego w innym kraju odpowiednika Karty sprzętu spadochronowego, w którym brak rubryki na wpis dotyczący automatu spadochronowego AAD.

Zamiast zapisu „UNINST” dopuszcza się wykreślenie informacji dotyczącej instalacji danego elementu.

„BAT”	- informacja o dokonanej wymianie baterii w automacie.

„CUT”	- informacja o dokonanej wymianie cuttera (przecinaka pirotechnicznego) w Automacie.

„4 YC”	 - informacja o wykonanym przeglądzie „czteroletnim” automatu.

„SB”	- Informacja o wykonaniu biuletynu serwisowego (service bulletin). Zapis należy uzupełnić o numer biuletynu.

- Przykładowy zapis dotyczący kompletacji zestawu uprząż-pokrowiec i czasza zapasowa, montażu automatu student po przeglądzie czteroletnim oraz przeglądu i układania powinien wyglądać następująco: A+CYP.S.12345.4YC.INST+ RSL+P.

Natomiast przełożenie spadochronu: I+R.

IV.	INFORMACJE DODATKOWE – Karta czaszy głównej / spadochronu głównego

- Karta spadochronu głównego oraz Karta zestawu spadochronowego to oddzielne dokumenty, mimo umieszczenia ich, ze względów praktycznych, na jednym druku. W każdej Karcie (zarówno zestawu spadochronowego jak i czaszy głównej) należy zamieścić wszystkie informacje dotyczące zmontowanego spadochronu, niezależnie od wymienienia ich na dokumencie obok.

- Dopuszczenie czaszy głównej oraz dopuszczenie zestawu spadochronu zapasowego to dwa oddzielne procesy wymagające, przy innych terminach ważności, oddzielnych zapisów w Ewidencji wykonanych czynności obsługowych/wykazie sprzętu dopuszczonego  oraz oddzielnych Protokołów kompletacji / montażu.

- Karta czaszy głównej / spadochronu głównego powinna zawierać informację o modelu uprzęży – pokrowca, z którego częściami zmontowano czaszę główną oraz rodzaju zamków wyczepnych, jeżeli w modelu występują w różnych rozmiarach lub wersjach.

- W przypadku kompletnego stanowiącego całość spadochronu głównego Karta czaszy głównej/ spadochronu głównego powinna zawierać zwięzły opis, np. „kompletny spadochron główny w pokrowcu, z uprzężą”.

V.	WZORY DOKUMENTÓW I PIECZĘCI

| LP. | Strona | Nazwa | Oznaczenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 10 | Karta zestawu spadochronowego | Spadochrony druk wzór nr 1 A z dnia 4.07.2005 |
| 2. | 10 | Karta czaszy głównej | Spadochrony druk wzór nr 1 A z dnia 4.07.2005 |
| 3. | 11 | Karta spadochronu innego przeznaczenia | Spadochrony druk wzór nr 1 B z dnia 4.07.2005 |
| 4. | 12 | Wykaz sprzętu dopuszczonego do skoków, lotów lub użycia | Spadochrony druk wzór nr 2-3 z dnia 4.07.2005 |
| 5. | 12 | Ewidencja wykonanych i nadzorowanych czynności obsługowych | Spadochrony druk wzór nr 2-3 z dnia 4.07.2005 |
| 6. | 13 | Protokół przeglądu / kompletacji jako protokół z wykonania niektórych czynności obsługowych | Spadochrony druk wzór nr 4 z dnia 4.07.2005 |
| 7. | 14 | Wzór pieczęci używanej do poświadczeń |  |

Uwaga: Druki ze stron 10 i 11 powinny wypełniać całą powierzchnię formatu A4.

wzór pieczęci używanej do poświadczeń:

# Footnotes

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2005 r. w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy – Prawo Lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych statków  (Dz. U. Nr 107, poz. 904)

# Text boxes

Ø 16-18 mm

Numer świadectwa 
kwalifikacji lub licencji mechanika

Numer wpisu do ewidencji HG, PG, PHG, P lub USP