|  | ECAST Członek ESSI |  |
| --- | --- | --- |
|  | European Strategic Safety Initiative Europejska inicjatywa Bezpieczenstwa Strategicznego |  |

System Zarządzania Bezpieczeństwem oraz 
Kultura Bezpieczeństwa

Grupa Robocza

Safety Management System and

Safety Culture Working Group (SMS WG)

WYTYCZNE DO

IDENTYFIKACJI ZAGROŻEŃ

GUIDANCE ON

HAZARDS IDENTIFICATION

Autorzy:

Ilias Maragakis, EASA

Stephen Clark, NATS

Michel Piers, NLR

Capt Dave Prior, easyJet

Carmela Tripaldi, ENAC

Michel Masson, EASA

Clément Audard, EASA

PODSUMOWANIE

Ocena ryzyka bezpieczeństwa jest jednym z działań w Systemie Zarządzania Bezpieczeństwem, a ważnym elementem oceny ryzyka jest identyfikacja zagrożeń.

Zagrożenie można traktować jako uśpioną możliwość powstania szkody, która jest obecna w takiej czy innej formie w lotnictwie lub w jego otoczeniu. Ta możliwość szkody może występować w formie zagrożenia naturalnego, takiego jak ukształtowanie terenu lub zagrożenia technicznego, takiego jak złe oznakowanie drogi startowej.

Niniejszy dokument rozwija pojęcie "zagrożenia" w ramach zarządzania ryzykiem bezpieczeństwa, które definiuje również ryzyko, zdarzenia dotyczące bezpieczeństwa, zdarzenia niepożądane, skutki, konsekwencje oraz kontrolę ryzyka (bariery lub ograniczenia)

Opisane są podstawowe pojęcia metod identyfikacji zagrożeń (oparte na danych oraz jakościowe). Uznaje się, że trudno jest stwierdzić kompletność procesu identyfikacji zagrożeń i dlatego powinna być ona okresowo analizowana. Uznaje się również, że w lotnictwie występują złożone interakcje pomiędzy systemami związanymi z techniką oraz systemami skoncentrowanymi na człowieku, w których występuje wielu różnych uczestników (linie lotnicze, porty lotnicze, służby żeglugi powietrznej oraz organizacje obsługowe itp). Każda organizacja powinna zarządzać zagrożeniami, które podlegają jej kontroli, ale powinna również współpracować z innymi uczestnikami. żeby pomóc zarządzać tymi interakcjami i interfejsem.

Opisanych jest tu wiele narzędzi i technik identyfikowania zagrożeń oraz ich wady i zalety.

Te narzędzia i techniki obejmują:

- Burzę mózgów

- Badania Zagrożeń i Wykonalności  (HAZOPS)

•  Listy kontrolne

•  Analizę rodzajów i skutków awarii (FMEA)

•  Metodę SWIFT

•  Modele dynamiczne

•  Identyfikację przyszłych zagrożeń przy pomocy metody FAST

Innym zasadniczym etapem w procesie zarządzania ryzykiem bezpieczeństwa jest dokumentacja oceny bezpieczeństwa; przedstawione tu jest stosowanie Rejestrów Zagrożeń  dla udokumentowania wyników identyfikacji zagrożeń, wraz z wzorem takiego rejestru.

W załącznikach przedstawionych jest kilka przykładów zagrożeń oraz źródeł informacji, które można wykorzystać do identyfikacji zagrożeń.

Zastrzeżenie:

Wszystkie przedstawione informacje mają charakter ogólny i nie dotyczą konkretnych przypadków żadnej osoby lub jednostki. Mogą one być użyte jako wytyczne, ale w żadnym przypadku  nie mogą zastępować oficjalnie przyjętych przepisów i postanowień takich jak AMC lub GM.  Nie stanowią one i nie należy ich traktować jako formy gwarancji, reprezentacji, przedsięwzięcia, zobowiązania kontraktowego lub innego wiążącego prawnie  ESSI/ECAST , ich członków lub afiliowane organizacje. Przyjęcie tych zaleceń jest dobrowolne i wiąże tylko tego, kto akceptuje te działania. W związku z tym ESSI/ ECAST, ich członkowie lub afiliowane organizacje nie biorą żadnej odpowiedzialności za treść lub działania wynikające z użycia informacji zawartych w niniejszych zaleceniach.

Spis treści

1 Wprowadzenie  do identyfikacji zagrożeń...............................................................4

2 Definicje  ..........................................................................................................4

3 Identyfikacja zagrożeń w praktyce .......................................................................9

3.1 Metody oparte na danych  ................................................................................9

3.2 Metody jakościowe.......... ................................................................................9

3.3 Identyfikacja zagrożeń, dokumentacja i przegląd .............................................. 11

3.4 Interfejs między systemem i uczestnikami ....................................................... 11

4   Narzędzia i techniki identyfikacji zagrożeń......................................................... 11

4.1 Burza mózgów      ........................................................................................ 12

4.2 Badanie zagrożeń i wykonalności (HAZOP) ....................................................... 12

4.3 Lista kontrolna  ............................................................................................ 13

4.4 Analiza rodzajów i skutków awarii  (FMEA).. ..................................................... 14

4.5 Metoda "Co będzie, jeśli" (SWIFT)................................................................... 15

4.6 Metody dynamiczne     .................................................................................. 15

4.7 Identyfikacja przyszłych zagrożeń metodą  FAST .......... ................................... 16

5 Rejestr zagrożeń.............................................................................................  16

Aneks I: Skróty i bibliografia   ............................................................................. 18

Wykaz skrótów  ...............................................................................................   18

Bibliografia     .................................................................................................    19

Aneks II: Przykłady zagrożeń    .......................................................................... 20

Aneks III: Przykładowe źródła identyfikacji zagrożeń     ......................................... 22

1 Wprowadzenie do identyfikacji zagrożeń

Poprawka 30 do Aneksu 6 ICAO wymaga, żeby organizacje ustanowiły Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS), które jako minimum:

• identyfikują zagrożenia bezpieczeństwa;

• oceniają ryzyka;

• zapewniają, że działania naprawcze niezbędne do utrzymania akceptowalnego poziomu bezpieczeństwa są wprowadzane;

• zapewniają ciągłe monitorowanie i regularną ocenę osiągniętego poziomu bezpieczeństwa; oraz

• zmierzają do stałego podnoszenia ogólnego poziomu bezpieczeństwa.

SMS jest to metodyczne i zorganizowane podejście do zarządzania bezpieczeństwem, obejmujące niezbędne struktury organizacyjne, zakresy odpowiedzialności, politykę i procedury. Elementem SMS, w ramach którego następuje identyfikacja zagrożeń jest ocena ryzyka bezpieczeństwa i to stanowi część ogólnego procesu zarządzania ryzykiem.

Ocena ryzyka bezpieczeństwa może być przeprowadzona w odniesieniu do operacji stałych, w celu sprawdzenia czy ryzyko związane z codzienną działalnością pozostaje na bezpiecznym poziomie. Może ona być również przeprowadzona w odniesieniu do proponowanych zmian w systemie lub w operacjach, w celu sprawdzenia czy ryzyka, wprowadzone przez zmianę, wynikające z dodatkowych zagrożeń lub z wpływu na zagrożenia już istniejące, pozostają na bezpiecznym poziomie.

Ocena ryzyka bezpieczeństwa opisuje 8 etapów:

1. Opis systemu/ operacji

2. Procesy identyfikacji zagrożeń

3. Analiza skutków

4. Analiza przyczyn

5. Ocena ryzyka

6. Ograniczenie ryzyka

7. Zatwierdzenie pozostałego ryzyka

8. Dokumentacja oceny bezpieczeństwa

Niniejszy dokument koncentruje się na etapie 2 - procesy identyfikacji zagrożeń, ale dotyczy on również pozostałych etapów, na tyle na ile odnoszą się one do identyfikacji zagrożeń w szerokim procesie zarządzania ryzykiem bezpieczeństwa.

2 Definicje

Celem tego rozdziału nie jest dodanie nowych definicji dotyczących zarządzania bezpieczeństwem do definicji już istniejących, ale raczej umożliwienie lepszego zrozumienia ich stosowania w tym dokumencie. W związku z tym poniższe definicje służą jako pomoc w zrozumieniu terminologii użytej w tym dokumencie, a nie jako propozycja zmiany lub poszerzenia istniejących definicji wprowadzonych przez inne dokumenty.

Użycie określenia "zagrożenie" [hazard] w formalnym kontekście oceny ryzyka pochodzi z przemysłu nuklearnego i chemicznego, w których stale występują w szerokim zakresie różne rodzaje "zagrożeń" (np materiały nuklearne, gazy łatwopalne, toksyczne chemikalia itp). "Kontrola" tych zagrożeń (opanowanie, separacja itp) oraz "ograniczenie" ich skutków (wykrycie gazu, zamknięcie zakładu itp) w razie zaistnienia stanu awarii, są przedmiotem procesów oceny ryzyka bezpieczeństwa oraz zarządzania ryzykiem bezpieczeństwa.

W branży lotniczej zagrożenie można traktować jako uśpioną możliwość powstania szkody, która występuje w takiej czy innej formie w systemie lotniczym lub w jego otoczeniu. Ta możliwość powstania szkody może występować w postaci zagrożenia naturalnego, takiego jak ukształtowanie terenu lub jako zagrożenie techniczne, takie jak nieprawidłowe oznakowanie drogi startowej.

EUROCONTROL (Ref. 1 – ESARR 4) definiuje zagrożenie jako każdy stan, zdarzenie lub sytuację, które mogą spowodować wypadek.

Identyfikacja zagrożeń jest to akt rozpoznania stanu lub groźby awarii (zdarzenia dotyczące bezpieczeństwa), które mogą prowadzić do zdarzeń niepożądanych oraz zdefiniowania cech tych zdarzeń niepożądanych, z punktu widzenia ich potencjalnych skutków oraz rozmiarów tych skutków. To pociąga za sobą następujące definicje:

Zagrożenie [Hazard]

Stan, obiekt, działanie lub zdarzenie, które mogą spowodować obrażenia personelu, uszkodzenie wyposażenia lub konstrukcji, utratę materiału lub ograniczenie zdolności wykonywania przypisanych funkcji.

Zdarzenie dotyczące bezpieczeństwa [Safety Event]

Stan awarii, czynnik przyczynowy, groźba lub wydarzenie poprzedzające, które samodzielnie lub łącznie z innymi zdarzeniami dotyczącymi bezpieczeństwa może spowodować zdarzenie niepożądane.

Zdarzenie niepożądane [Undesirable Event]

Etap eskalacji scenariusza wypadku, kiedy wypadek nastąpi jeśli aktywny środek naprawczy nie będzie dostępny i nie zostanie pomyślnie zastosowany.

Skutek  [Outcome]

Potencjalny końcowy punkt scenariusza wypadku, dla którego można określić dotkliwość skutków.

Konsekwencje  [Consequence]

Stopień obrażeń personelu, uszkodzenia wyposażenia lub konstrukcji, utraty materiału lub ograniczenia zdolności wykonywania przypisanych funkcji, wynikających ze skutków.

Konsekwencje mają skalę wielkości.

Kontrola ryzyka (bariery i ograniczenia) [Risk Controls (barriers and mitigations)]

System, działalnie, czynność lub procedura, która jest wprowadzona w celu ograniczenia ryzyk związanych z zagrożeniem. Ograniczenia mogą obejmować:

• eliminację zagrożenia (preferowane),

• ograniczenie częstotliwości występowania zagrożenia (bariery),

• ograniczenie prawdopodobieństwa skutków zagrożenia (ograniczenie skutków)

• ograniczenie dotkliwości skutków zagrożenia (ograniczenie konsekwencji).

Ryzyko [Risk]

Kombinacja przewidywanej częstotliwości i dotkliwości konsekwencji zagrożenia /zagrożeń,  z uwzględnieniem wszystkich potencjalnych skutków.

Zarządzanie Ryzykiem Bezpieczeństwa   [Safety risk management]

Identyfikacja zagrożeń związanych z codziennymi operacjami organizacji lub związanych ze zmianami w operacjach organizacji; ocena ryzyk związanych z tymi zagrożeniami; oraz zastosowanie i zarządzanie środkami, w celu ograniczenia tych ryzyk do poziomu akceptowalnego (usunięcie zagrożenia; lub zastosowanie barier i/lub ograniczeń  - tj. kontrola ryzyka).

Powyższe definicje są przedstawione na Rysunku 1, który w niektórych dokumentach określany jest jako wykres kokardy.  Ten wykres dotyczy również metodologii zastosowanej do jego sporządzenia.  Niektóre przykłady terminologii są również przedstawione w Tabelach od 1 do 4.

Metoda zastosowana do sporządzenia tego wykresu polega na zadawaniu określonego zestawu pytań w logicznej kolejności. Pełny wykres ilustruje zagrożenie, zdarzenie niepożądane,  zdarzenia dotyczące bezpieczeństwa i potencjalne skutki oraz kontrolę zastosowaną w celu zmniejszenia ryzyka.

Zarządzanie ryzykiem dotyczy kontroli ryzyka.  Wykonuje się to przez umieszczenie barier, w celu zapobieżenia wystąpieniu pewnych zdarzeń niepożądanych. Kontrolą może być każdy podjęty środek, który działa przeciw niepożądanej sile lub zamiarowi, w celu utrzymania pożądanego stanu. W metodzie "kokardy" występują bariery prewencyjne lub proaktywne (z lewej strony zdarzenia niepożądanego ), które zapobiegają jego wystąpieniu. Są również środki korygujące lub reaktywne (z prawej strony zdarzenia niepożądanego), które zapobiegają temu, żeby to zdarzenie niepożądane nie przerodziło się w niechciany skutek lub które ograniczają dotkliwość skutków.

Rysunek 1: Wykres "kokardy" ilustrujący definicje

| ZAGROŻENIE: ZUŻYTE OZNAKOWANIE DROGI STARTOWEJ |
| --- |
| Zdarzenie dotyczące bezpieczeństwa | Bariery bezpieczeństwa | Zdarzenie niepożądane | Ograniczenia | Potencjalne skutki | Dotkliwość konsekwencji |
| Niewłaściwy proces usuwania śniegu (uszkodzenie drogi startowej) | Inspekcja drogi startowej | Pilot źle interpretuje/ nie może zobaczyć oznakowania drogi startowej | Oznakowanie drogi kołowania | Wtargnięcie pojazdu na drogę startową | Przerwane lądowanie |
| Zła jakość materiałów użytych do oznakowania | Instrukcja Lotniska |  | Znaki na drodze kołowania | Wtargnięcie statku powietrznego na drogę startową (niewykryte) | Liczne ofiary śmiertelne /przerwane lądowanie |
| Nieodpowiednia obsługa oznakowania drogi startowej | Raporty pilota |  | Oświetlenie drogi kołowania/ poprzeczki zatrzymania | Wtargnięcie statku powietrznego na drogę startową | Zaniechane lądowanie - opóźnienie |
|  | Raporty Kontroli Ruchu Lotniczego [ATC] |  | Oświetlenie drogi startowej | Utrata przez załogę świadomości lokalizacji | Opóźnienie samolotu / ruchu naziemnego |
|  | Obsługa planowa |  | Radar naziemny |  |  |

Tabela 1: Przykład zastosowania terminologii dotyczącej zagrożenia do zużytego oznakowania na drodze startowej

| ZAGROŻENIE: ZŁA KONFIGURACJA DO STARTU |
| --- |
| Zdarzenie dotyczące bezpieczeństwa | Bariery bezpieczeństwa | Zdarzenie niepożądane | Ograniczenia | Potencjalne skutki | Dotkliwość konsekwencji |
| Nieprawidłowy załadunek samolotu | Szkolenie personelu obsługi naziemnej | Pilot próbuje wystartować samolotem w złej konfiguracji | Ostrzeżenia przed przeciągnięciem | Przepadanie/ przeciągnięcie samolotu | Liczne ofiary śmiertelne |
| Zła konfiguracja wychylenia klap | System wykrywania środka ciężkości samolotu (jeśli jest dostępny) |  | Głosowe ostrzeżenie o nieprawidłowej konfiguracji | Przekroczenie drogi startowej | Liczne ofiary śmiertelne |
| Nieprawidłowa konfiguracja trymera | Pozycje z listy kontrolnej |  | Szkolenie na symulatorze przerwanego startu | Przerwany start | Opóźnienie samolotu / ruchu naziemnego |
|  | Szkolenie pilota |  |  |  |  |
|  | Ergonomia kokpitu |  |  |  |  |

Tabela 2: Przykład zastosowania terminologii dotyczącej zagrożenia do złej konfiguracji do startu

| ZAGROŻENIE: ŁATWOPALNY ŁADUNEK CARGO |
| --- |
| Zdarzenie dotyczące bezpieczeństwa | Bariery bezpieczeństwa | Zdarzenie niepożądane | Ograniczenia | Potencjalne skutki | Dotkliwość konsekwencji |
| Nieprawidłowe oznakowanie ładunku | Szkolenie personelu obsługi naziemnej | Zapalenie się łatwopalnego ładunku w luku bagażowym | Wykrywacze dymu i ognia | Niekontrolowany pożar | Rozpadnięcie się samolotu/ Liczne ofiary śmiertelne |
| Nieprawidłowe opakowanie ładunku | Szkolenie w zakresie materiałów niebezpiecznych |  | Procedury awaryjne | Pożar jest opanowany i ugaszony po pewnym czasie | Znaczne koszty naprawy i serwisowania |
| Nieprawidłowe połączenie ładunków | Procedury wysyłki ładunku |  | Szkolenie przerwanego startu na symulatorze | Pożar jest ugaszony | Zmiana trasy samolotu |
|  | Procedury oznakowania ładunku |  | Szkolenie pilota |  |  |
|  | Materiały dotyczące towarów niebezpiecznych (łącznie z oprogramowaniem) |  | Środki gaśnicze |  |  |

Tabela 3: Przykład zastosowania terminologii dotyczącej zagrożenia do ładunków łatwopalnych

| ZAGROŻENIE: OBLODZENIE STATKU POWIETRZNEGO (NA TRASIE) |
| --- |
| Zdarzenie dotyczące bezpieczeństwa | Bariery bezpieczeństwa | Zdarzenie niepożądane | Ograniczenia | Potencjalne skutki | Dotkliwość konsekwencji |
| Awaria systemu przeciw-oblodzeniowego | Konstrukcja systemu przeciw-oblodzeniowego/ zabezpieczającego przed oblodzeniem | Nagromadzenie się lodu na płatowcu lub silnikach | Ostrzeżenie o awarii systemu | Przepadanie/ przeciągnięcie samolotu | Liczne ofiary śmiertelne/ utrata statku powietrznego |
| Awaria systemu wykrywania oblodzenia | Wskaźniki temperatury powietrza zewnętrznego |  | Ostrzeżenie o nagromadzeniu się lodu | Ograniczone osiągi statku powietrznego | Znaczące koszty naprawy i serwisowania |
| Nie wykrycie przez załogę oblodzenia statku powietrznego | Procedury obsługi |  | Szkolenie pilotów w zakresie operacji w niskiej temperaturze | Zgaśnięcie silnika w locie | Zmiana trasy samolotu |
|  | Przegląd przedlotowy |  |  |  |  |
|  | Szkolenie pilota |  |  |  |  |

Tabela 4: Przykład zastosowania terminologii dotyczącej zagrożenia do oblodzenia statku powietrznego  napotkanego na trasie

3	Identyfikacja zagrożeń w praktyce

Zagrożenia można identyfikować przy zastosowaniu metody opartej na danych (ilościowej) lub procesu jakościowego, takiego jak dyskusje, rozmowy oraz burza mózgów.

3.1	Metody oparte na danych

Przy takim podejściu, zagrożenia są identyfikowane i zapisywane przy zastosowaniu uporządkowanego procesu, który umożliwia ich identyfikacje i dalszą analizę.

Istnieje wiele rodzajów zapisywanych obserwacji, które można wykorzystać do identyfikowania zagrożeń. Źródłem danych do identyfikacji zagrożeń może być Monitorowanie Danych Lotu  [Flight Data Monitoring (FDM)], audyty firmowe, przegląd personelu, zgłoszenia zagrożeń i inne. Badania i raporty z poprzednich zdarzeń mogą dostarczyć wiele materiałów odnośnie istniejących zagrożeń, oraz alternatywnie, odnośnie zagrożeń, które mogą powstać. Na przykład zgłoszenie zdarzenia może zidentyfikować zagrożenie stojącej wody, mającej wpływ na sprzęt pomocy do lądowania, ale przy pomocy tego raportu można również zidentyfikować inne zagrożenia, które mogą mieć wpływ na ten sprzęt.

Do identyfikacji prawdopodobnych zagrożeń i ich wzajemnego oddziaływania można stosować symulacje w czasie rzeczywistym oraz w czasie nie rzeczywistym (Ref.2 - FAA-EUROCONTROL Toolbox). Stosując symulacje można łatwiej zidentyfikować potencjalne zagrożenia i ich potencjalne rezultaty.

3.2 Metody jakościowe

Zagrożenia można zidentyfikować przy pomocy procesu jakościowego, formalnego (część oceny bezpieczeństwa) lub nieformalnego, w oparciu o dyskusje, rozmowy i burzę mózgów. Metody nieformalne, jakościowe, są to procesy heurystyczne, oparte na ocenie fachowej. Pozwalają one często na zidentyfikowanie zagrożeń, których nie można wykryć przy innym podejściu. Stosowanie obu sposobów łącznie da lepsze i bardziej wszechstronne wyniki.

W opublikowanej literaturze uznaje się, że identyfikacja zagrożeń musi być prowadzona metodycznie, w celu zapewnienia żeby wszystkie dziedziny operacji gdzie mogą występować zagrożenia zostały zidentyfikowane. Zaleca się, żeby w procesie identyfikacji uwzględniać między innymi takie czynniki jak projekt, organizacja, środowisko pracy oraz procedury i zwyczaje operacyjne (Ref. 3 - ICAO SMS Instrukcja szkoleń [Training Manual]; Ref. 4 - ICAO  Instrukcja Zarządzania Bezpieczeństwem [Safety Management Manual]).

Należy analizować istniejące materiały w celu zidentyfikowania luk lub zagrożeń. 
Nadzór brytyjski (UK CAA) (Ref. - UK CAA CAP730) sugeruje przeprowadzenie ćwiczeń burzy mózgów, które pozwolą uczestnikom zidentyfikować zagrożenia występujące w organizacji. FAA-EUROCONTROL Toolbox (Ref. 3 - Section 4:  Przegląd Oceny Bezpieczeństwa [Overview of Safety Assessment], str. 7) sugeruje, że identyfikacja zagrożeń może być wykonana przez pojedyńczych audytorów lub przez grupę audytorów.

Główne wyzwanie takich sesji indywidualnych lub grupowych wiąże się z identyfikacją zagrożeń, które istnieją, ale są trudne do pomyślenia. Zostały opracowane sposoby pozwalające na ujęcie tego, co można by określić jako " zagrożenia niewyobrażalne".

Podejście indywidualne

Podejście indywidualne wymaga jednego lub dwóch audytorów prowadzących identyfikację zagrożeń we wszystkich aspektach systemu. Ci audytorzy biorą odpowiedzialność za zidentyfikowanie większości zagrożeń w organizacji. Ten sposób może być odpowiedni dla początkowej identyfikacji zagrożeń lub dla identyfikacji wysokiego szczebla.

Przykładowe pytania, które mogą pomóc w identyfikacji zagrożeń:

• Co ewentualnie mogłoby się popsuć ?

• Co mogłoby doprowadzić  do tego, że coś może się popsuć ?

Podejście grupowe

Takie podejście obejmuje grupę ekspertów prowadzącą ćwiczenie dotyczące identyfikacji zagrożeń. Sugeruje się, żeby ta grupa składała się z wybranych kierowników i personelu. W przypadku małych organizacji, sugeruje się żeby w ćwiczeniach uczestniczyły całe wydziały. Na przykład w przypadku małych operatorów, cały personel Wydziału Lotów mógłby uczestniczyć w procesie identyfikacji zagrożeń.

Zagrożenia niewyobrażalne

Jednym z najbardziej powszechnych sposobów identyfikowania zagrożeń, innym niż w oparciu o zgłoszenia zdarzeń, jest prowadzenie oceny zagrożeń funkcjonowania. Podczas takiej oceny identyfikowane są awarie zaleconych lub zamierzonych funkcji lub procedur operacyjnych, operacyjne konsekwencje takich awarii oraz potencjalny wpływ na bezpieczeństwo operacji. Jednak powszechnie znanym faktem jest, że niektóre zagrożenia są trudne lub nawet niemożliwe do zidentyfikowania podczas takich sesji identyfikacji zagrożeń funkcjonowania. Takie zagrożenia określane są jako zagrożenia niewyobrażalne

Jedną z przyczyn, dla których nie wszystkie zagrożenia mogą zostać zidentyfikowane przy zastosowaniu podejścia funkcjonalnego jest to, że mogą istnieć zagrożenia związane z systemem funkcjonującym prawidłowo, na przykład  kiedy operatorzy nadmiernie polegają na dobrze działającym systemie alarmowym. Inną przyczyną jest to, że niektóre zagrożenia mogą nie być powiązane z awarią funkcjonowania, takie jak zagrożenia związane z problemami świadomości sytuacyjnej. Również niektóre funkcje dotyczące bezpieczeństwa operacji są domniemane i przechodzą niezauważone lub jeśli dostępny opis systemu lub operacji nie jest kompletny.

Oznacza to, że w celu uzyskania pełnego obrazu zagrożeń, "logiczne myślenie" z punktu widzenia awarii funkcjonowania, musi zostać uzupełnione kreatywnym wkładem ekspertów operacyjnych.  Taki wkład uzyskuje się podczas sesji burzy mózgów dotyczącej identyfikacji zagrożeń, które są zaprojektowane, zorganizowane i prowadzone w specjalny sposób.  Wytyczne dla takich sesji burzy mózgów dotyczącej identyfikacji zagrożeń można znaleźć w  (Ref. 6 - EUROCONTROL Metodologia Oceny Bezpieczeństwa , Wytyczne w sprawie Planowania i Prowadzenia Sesji FHA [Safety Assessment Methodology Guidance Material on Planning and Conducting FHA Sessions]. SAF.ET1.ST03.1000-MAN-01-01-03-A) oraz  (Ref. 7 - NLR-CR-2004-094 Wytyczne dla Identyfikacji Zagrożeń [Guidelines for the Identification of Hazards - How to make unimaginable hazards imaginable?]).

Uzyskanie możliwie pełnego przeglądu zagrożeń jest oczywiście sprawą podstawową, ponieważ nie można zarządzać ryzykami związanymi z zagrożeniami, które są niezauważone.

3.3 Identyfikacja zagrożeń, dokumentacja i przegląd

Należy jednak uznać, że bardzo trudno jest stwierdzić, że proces identyfikacji zagrożeń jest kompletny. Z tego powodu identyfikacja zagrożeń powinna być okresowo poddawana przeglądowi. Proces należy powtórzyć jeśli następuje znaczna zmiana operacji, organizacji lub personelu. Zaleca się również powtórzenie identyfikacji zagrożeń jeśli zostały określone środki ograniczające, w celu wykrycia nieprzewidzianych interakcji między środkami ograniczającymi a innymi elementami systemu lub w świetle wyników  badań wewnętrznych.

Wyniki procesu identyfikacji zagrożeń powinny być udokumentowane w formie wykazu zagrożeń [list of hazards] lub rejestrów zagrożeń [hazard logs].  Rejestry zagrożeń są przydatne w dalszej analizie (patrz rozdział 5).

3.4  Interfejs między systemem i uczestnikami

W lotnictwie występują złożone interakcje między różnymi systemami technicznymi i systemami skoncentrowanymi na człowieku, operowanymi przez różnych uczestników (linie lotnicze, porty lotnicze, służby żeglugi powietrznej i organizacjami obsługowymi itp).  Każda organizacja musi zarządzać zagrożeniami, które podlegają jej kontroli, ale powinna również współpracować z innymi uczestnikami, żeby pomóc zarządzać interakcjami i interfejsem. W tej złożonej hierarchii systemów, bezpieczny skutek 
w jednym systemie może spowodować zagrożenia w innym systemie.

Dlatego ważne jest, żeby w identyfikację zagrożeń włączeni byli przedstawiciele wszystkich organizacji związanych z tematem, tam gdzie jest to możliwe.

4  Narzędzia i techniki identyfikacji zagrożeń

Ten rozdział zawiera krótki opis narzędzi i technik, które mogą być zastosowane do identyfikacji zagrożeń. Poniżej opisane są różne techniki, wraz z krótkim opisem ich zalet i wad.

Należy pamiętać, że każdy system lub operacja obejmuje:

• ludzi;

• procedury;

• wyposażenie; oraz

• środowisko operacyjne.

Podczas identyfikacji zagrożeń trzeba uwzględnić te wszystkie elementy.

Techniki identyfikacji zagrożeń wymagają przed podjęciem działania zdefiniowania Systemu / Operacji, ich środowiska operacyjnego oraz ich interakcji (ocena ryzyka Etap 1: Opis Systemu/ Operacji). Taka definicja Systemu/ Operacji może mieć różne formy, 
w zależności od konkretnej techniki działania i rodzaju systemu.

Ta definicja może dotyczyć:

• Funkcjonowania

• Operacji

• Procesów

• Sytuacji (w oparciu o scenariusz)

4.1 Burza mózgów

Burza mózgów jest to nieograniczona ale inicjowana  dyskusja, prowadzona w ramach grupy ekspertów. Prowadzący przygotowuje wskazówki lub tematy przed spotkaniem grupy, a następnie zachęca do myślenia z wyobraźnią oraz do dyskusji. Inicjuje on linię dyskusji; nie ma żadnych zasad dotyczących tego, co mieści się w granicach dyskusji, a co je przekracza. Każda wypowiedź jest akceptowana i zapisywana, żadna wypowiedź nie jest kwestionowana czy krytykowana. Zapewnia to warunki, w których eksperci mogą wypowiadać się swobodnie również na tematy poboczne.

Zalety

• Korzystna przy identyfikacji nowych zagrożeń w nowatorskim systemie

• Angażuje wszystkich głównych uczestników  
• Stosunkowo szybka i łatwa do zorganizowania  
• Możliwa do stosowania w różnych typach systemów

Wady

•  W dużym stopniu niezorganizowana, zatem niekoniecznie kompletna
•  Zależy od doświadczenia i profilu uczestników
•  Może być podatna na dynamikę grupy
•  Jej skuteczność może w znacznym stopniu zależeć od umiejętności prowadzącego

4.2 Badanie Zagrożeń i Wykonalności (HAZOP)

HAZOP jest to metodyczne i zorganizowane podejście, z użycie zestawienia hasłowych parametrów i odchyleń.  Ta metoda w znacznym stopniu polega na tym, że do analizy dostępny jest szczegółowy opis systemu. Wymaga ona zazwyczaj podziału systemu na określone podsystemy i dotyczy przepływu funkcji lub procesów między podsystemami. Każdy element systemu jest następnie przedmiotem dyskusji w ramach między dyscyplinarnej grupy ekspertów, w odniesieniu do różnych kombinacji haseł [guidewords] i odchyleń [deviations].

Dyskusja w grupie jest kierowana przez Przewodniczącego, a jej wyniki zapisywane są przez Sekretarza, łącznie ze wszystkimi zidentyfikowanymi zagrożeniami, kiedy omawiany jest konkretne zestawienie haseł i odchyleń.  Jeśli konkretne zestawienie nie wiąże się z zagrożeniem lub nie jest uważane za możliwe, powinno to być również odnotowane.

Hasła i odchylenia muszą być wcześniej przygotowane przez Przewodniczącego HAZOP 
i może być potrzebne ich dopasowanie do danego systemu lub operacji, będących przedmiotem analizy.

W branży lotniczej, typowe hasła [guidewords] mogą obejmować:

• Wykrycie

• Koordynacja

• Notyfikacja

• Transmisja

• Zezwolenie

• Autoryzacja

• Selekcja

• Transkrypcja

• Zwrot

• Wznoszenie

• Zniżanie

• Prędkość

• Odczytanie

• Monitorowanie

• Znakowanie

• Przekazanie

• Nadzór

Typowe odchylenia [deviations] mogą obejmować:

• Zbyt wcześnie

• Zbyt późno

• Za dużo

• Za mało

• Za wysoko

• Za nisko

• Brakuje

• Dwukrotnie/ powtórzone

• Poza kolejnością

• Niejasne

• Odwrotnie / przestawione

Zalety

• Metodyczne i dokładne

• Wymaga wymiany poglądów między ekspertami z wielu dziedzin
• Może być stosowane do różnego rodzaju systemów

• Zapewnia szczegółowe i podlegające audytom, zapisy procesu identyfikacji zagrożeń

Wady

•  Wymaga dużego przygotowania

•  Może w znacznym stopniu zależeć od umiejętności Przewodniczącego HAZOP

•  Może zabierać dużo czasu i w związku z tym być za drogie

•  Może utrudniać myślenie z wyobraźnią oraz pomijać niektóre rodzaje zagrożeń

4.3 Lista kontrolna

Listy kontrolne są to listy znanych zagrożeń lub przyczyn zagrożeń, które zostały utworzone na podstawie doświadczenia. To doświadczenie może pochodzić z poprzedniej oceny ryzyk stwierdzonych w podobnych systemach lub operacjach lub z rzeczywistych incydentów, które miały miejsce w przeszłości.

Ta technika wymaga metodycznego stosowania odpowiednich list kontrolnych oraz uwzględnienia każdej pozycji z listy kontrolnej, z punktu widzenia jej ewentualnego zastosowania do konkretnego systemu.

Klika przykładów list kontrolnych jest przedstawionych w Aneksie II: Przykłady zagrożeń.

Przed ich zastosowaniem, listy kontrolne powinny być zawsze sprawdzone z punktu widzenia ich przydatności.

Zalety

• Mogą być stosowane przez osoby nie będące ekspertami w danej dziedzinie

• Wykorzystują w szerokim zakresie poprzednio zdobytą wiedzę i doświadczenie

• Zapewniają, że powszechne i oczywiste problemy nie zostaną pominięte.

Wady

• Mają ograniczone zastosowanie przy systemach nowatorskich 
• Mogą ograniczać wyobraźnię podczas identyfikacji zagrożeń

• Pomijają zagrożenia, które nie były poprzednio stwierdzone.

4.4    Analiza rodzajów i skutków awarii (FMEA)

FMEA jest to technika stosowana do rozważenia, w jaki sposób podstawowe elementy systemu mogą zawieść i nie wykonać przewidzianych czynności. Może to nastąpić na poziomie wyposażenia  lub na poziomie funkcjonowania.
Ta technika opiera się na szczegółowym opisie systemu i rozpatruje sposoby, w jakie każdy element systemu może zawieść nie spełniając swoich czynności projektowych oraz jakie będą tego konsekwencje dla całego systemu.

Dla każdego elementu systemu, FMEA rozpatruje:

• Wszystkie możliwe sposoby, w jakie dany element może zawieść

• Skutki jakie może mieć każda z tych awarii dla działania systemu

• Możliwe przyczyny różnych rodzajów awarii

• W jaki sposób można ograniczyć awarie w ramach systemu lub w jego otoczeniu.

Zachowanie się systemu wynikające z awarii podzespołu, która ma skutki dla bezpieczeństwa, jest określone jako zagrożenie. Poziom systemu, do którego zastosowana jest analiza może ulegać zmianie i jest określany przez poziom szczegółowości opisu zastosowanego do wsparcia tej analizy. W zależności od rodzaju i złożoności systemu, analiza może być wykonana przez jednego eksperta lub przez zespół ekspertów działających w grupie.

Zalety

• Metodyczna i dokładna

• Zapewnia szczegółowe i podlegające audytom zapisy procesu identyfikacji zagrożeń

• Może być stosowana do różnego rodzaju systemów

Wady

•  Uwzględnia tylko zagrożenia wynikające z pojedynczych rodzajów awarii, 
    nie z kombinacji awarii

•  Opiera się na ludziach posiadających szczegółową znajomość systemu

•  Może zabierać dużo czasu i być kosztowna

4.5  Metoda "Co będzie, jeśli"  (SWIFT)

Technika SWIFT była początkowo opracowana jako prostsza i skuteczniejsza alternatywna technika do techniki HAZOP.  Tak samo jak HAZOP, technika SWIFT wymaga multi-dyscyplinarnego zespołu ekspertów pod kierownictwem Przewodniczącego. Jest to burza mózgów, która zazwyczaj jest prowadzona na wysokim szczeblu opisu systemu, z mniejszą ilością elementów niż HAZOP i przy mniejszej ilości wskazówek.

Przed spotkaniem grupy, Przewodniczący przygotowuje odpowiednią listę wskazówek takich jak:

• Co będzie jeśli ....?

• Czy ktoś mógłby ...?

• Czy ktoś kiedyś .....?

Przewodniczący wykorzystuje te wskazówki do rozpoczęcia dyskusji w grupie.

Zalety

• Zapewnia szczegółowe i podlegające audytom zapisy procesu identyfikacji zagrożeń

• Wymaga mniej czasu niż inne techniki metodyczne, takie jak HAZOP.

Wady

•  Przygotowanie do stosowania tej techniki wymaga dokładnego przemyślenia

•  W znacznym stopniu opiera się ona na specjalistycznej wiedzy i doświadczeniu członków zespołu

•  Zależy w dużym stopniu od umiejętności Przewodniczącego

4.6 Metody dynamiczne

Niektóre techniki szeroko stosowane w branży, takie jak FTA i FMEA opisane powyżej, są to techniki statyczne, które nie są odpowiednie do wychwycenia zagrożeń dotyczących aspektów dynamicznych interakcji złożonych systemów i operacji, łączących wiele czynników.

Niektóre zagrożenia związane z czasem. kolejnością działań i wzajemną zależnością można zidentyfikować przy zastosowaniu tych metod oraz różnego rodzaju burzy mózgów opisanych w poprzednich punktach, ale czasem potrzebne są inne techniki
do wychwycenia zagrożeń dotyczących dynamiki złożonych systemów i operacji.

Stopień złożoności wiążący się z zastosowaniem tych technik, z których większość wymaga pewnej symulacji, jest jednak taki że ich stosowanie przekracza możliwości większości organizacji operacyjnych i dlatego wymaga pomocy specjalistycznej.

Ich opis przekracza również zakres niniejszego dokumentu. Jednak jak wynika z doświadczenia, tam gdzie stosowane są te metody dynamiczne, często identyfikują one zagrożenia, które nie były - lub nie mogły być  - zidentyfikowane przy użyciu metod statycznych.

Zatem, wykonując identyfikację zagrożeń dla złożonych i dynamicznych operacji 
i systemów, rozsądne jest rozważenie ewentualnej potrzeby zastosowania metod dynamicznych, w uzupełnieniu do metod opisanych powyżej.

4.7  Identyfikacja przyszłych zagrożeń metodą FAST

Identyfikacja przyszłych zagrożeń opiera się często na fachowej ocenie i pewnego rodzaju burzy mózgów.

Jest tylko kilka metod identyfikacji przyszłych zagrożeń. Jedną z nich jest metoda opracowana przez Zespół FAST.  Ten zespół utworzony przez JSSI jest obecnie stowarzyszony z ECAST, zespołem bezpieczeństwa lotnictwa komercyjnego ESSI.

Metoda FAST (Ref.8 - metoda FAST) jest to podejście "prognozujące"  lub "uprzedzające", zmierzające do wykrycia przyszłych zagrożeń, powstających 
w wyniku przyszłych zmian, wprowadzonych wewnątrz lub na zewnątrz globalnego systemu lotnictwa oraz ich interakcji, a także do opracowania i wprowadzenia działań ograniczających.

Zespół FAST opracował i prowadzi wykaz ponad 200 Dziedzin Zmian [Areas of Changes (AoCs)], dotyczących lotnictwa globalnego oraz systemu ATM. Ten wykaz jest stosowany do identyfikacji przyszłych zagrożeń.

Ten wykaz może być uzupełniony szczegółową listą zmian, określonych przez jednostkę stosującą tę metodę (linie lotnicze, ANSP, organizację obsługową, producenta, władze nadzoru itp), które dotyczą jej działalności. Wykaz zmian będzie prawdopodobnie zawierał informacje zastrzeżone, dotyczące na przykład nowej strategii rynkowej, nowej organizacji, nowej polityki kadrowej, otwarcia nowej trasy itp, w zależności od profilu użytkownika.

5 Rejestr zagrożeń

Ósmym etapem w procesie oceny ryzyka bezpieczeństwa jest dokumentacja oceny bezpieczeństwa. Kluczowym elementem tego etapu procesu jest dokumentacja zagrożeń zidentyfikowanych na Etapie 2.

Zawsze kiedy jest to możliwe, organizacje powinny prowadzić centralny rejestr wszystkich zidentyfikowanych zagrożeń. Jego charakter i format mogą być różne, poczynając od prostej listy zagrożeń, do bardziej zaawansowanej relacyjnej bazy danych [relational database], wiążącej zagrożenia z ograniczeniami, odpowiedzialność 
z działaniami (jako element zintegrowanego procesu zarządzania ryzykiem bezpieczeństwa).

Zalecane jest, żeby jako minimum, do rejestru zagrożeń były włączone następujące informacje:

• Niepowtarzalny numer każdego zagrożenia
• Opis zagrożenia

• Wskazanie potencjalnych przyczyn zagrożenia (zdarzenia dotyczące bezpieczeństwa)

• Jakościowa ocena ewentualnych skutków i dotkliwości konsekwencji, wynikających 
 z tego zagrożenia

•  Jakościowa ocena ryzyk, związanych z potencjalnymi konsekwencjami zagrożenia

•  Opis kontroli ryzyka dla tego zagrożenia

•  Wskazanie odpowiedzialności za zarządzanie kontrolą ryzyka

Organizacje mogą ponadto uwzględnić włączenie do rejestru następujących informacji:

- Ilościowa ocena ryzyk, związanych z ewentualnymi konsekwencjami zagrożenia

- Zapis incydentów lub zdarzeń związanych z zagrożeniem lub jego przyczynami

- Określenie tolerowalności ryzyka

- Formalne wymagania dotyczące systemu monitorowania

- Gospodarz ryzyka

- Założenia

- Strona trzecia

Przykładowy wzór rejestru zagrożeń podany jest w Tabeli 5 poniżej.

| Operacja/ System |  |
| --- | --- |
| Zagrożenie nr |  |
| Opis zagrożenia |  |
| Zdarzenia dotyczące bezpieczeństwa (przyczyny lub zagrożenia) |  |
| Potencjalne skutki (i zakres konsekwencji) |  |
| Kontrola ryzyka (bariery i ograniczenia |
| Lp | Opis | Odpowiedzialny |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |
| Ocena ryzyka (Najgorszy możliwy scenariusz - tzn największe ryzyko) |
| Częstotliwość zagrożenia |  |
| Prawdopodobieństwo skutków |  |
| Dotkliwość konsekwencji |  |
| Ryzyko |  |
| Zatwierdzenie Kierownictwa | Nazwisko | Stanowisko | podpis |
| Dane dotyczące poprzednio zgłoszonego incydentu |  |
| Wymagania dotyczące monitorowania wyników bezpieczeństwa |
| Lp | Opis | Odpowiedzialny |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |

Tabela 5:  Przykładowy wzór rejestru zagrożeń

Aneks I: Skróty i bibliografia

Wykaz skrótów

| ATC | Air Traffic Control | Kontrola Ruchu Lotniczego |
| --- | --- | --- |
| AD | Airworthiness Directive | Dyrektywa zdatności |
| ANSP | Air Navigation Service Provider | Służby Żeglugi Powietrznej |
| EASA | European Aviation Safety Agency | Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego |
| ECAST | European Civil Aviation Safety Team | Europejski Zespół Bezpieczeństwa Lotnictwa Cywilnego |
| ESARR | EUROCONTROL Safety Regulatory Requirement | Wymogi Bezpieczeństwa Eurocontrol |
| ESSI | European Strategic Safety Initiative | Europejska Inicjatywa Bezpieczeństwa Strategicznego |
| ETA | Event Tree Analysis | Analiza Drzewa Zdarzeń |
| FAST | Future Aviation Safety Team | Zespół Bezpieczeństwa Lotnictwa Przyszłości |
| FHA | Functional Hazard Analysis | Analiza Zagrożeń Funkcjonalnych |
| FMEA | Failure Modes and Effects Analysis | Analiza Rodzajów i Skutków Awarii |
| FMS | Flight Management System | System Zarządzania Lotem |
| FTA | Fault Tree Analysis | Analiza Drzewa Niesprawności |
| FODA | Flight Operations Data Analysis | Analiza Danych Operacji Lotniczych |
| FOQA | Flight Operations Quality Assurance | Zapewnienie Jakości Operacji Lotniczych |
| FDM | Flight Data Monitoring | Monitorowanie Danych lotu |
| HAZOP | Hazard and Operability (Study) | Zagrożenia i Wykonalność (badanie) |
| ICAO | International Civil Aviation Organisation | Organizacja Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego |
| IOSA | IATA Operational Safety Audit | Audyt Bezpieczeństwa Operacyjnego IATA |
| JSSI | JAA Safety Strategy Initiative | Inicjatywa Strategii Bezpieczeństwa JAA |
| LOSA | Line Operations Safety Audit | Audyt Bezpieczeństwa Operacji Liniowych |
| MRO | Maintenance and Repair Organisation | Organizacja obsługowa |
| NAA | National Aviation Authority | Krajowe Władze Lotnicze |
| OEM | Original Equipment Manufacturer | Oryginalny Producent Wyposażenia |
| SIE | Safety Information Exchange | Wymiana Informacji dotyczących Bezpieczeństwa |
| SMS | Safety Management System | System Zarządzania Bezpieczeństwem |
| SWIFT | Structured What-If Technique | Metoda "Co będzie, jeśli" |

Bibliografia

1. EUROCONTROL, ESARR 4, Risk Assessment and Mitigation in ATM.

Ocena i Ograniczenie Ryzyka w ATM

2. FAA - EUROCONTROL (2007), ATM Safety Techniques and Toolbox.

Techniki Bezpieczeństwa ATM

3. ICAO (2008), SMS Training Material,

Materiały szkoleniowe do SMS

4. ICAO (2008), Safety Management Manual.

Instrukcja Zarządzania Bezpieczeństwem

5. UK CAA, CAP 730.

6. EUROCONTROL Safety Assessment Methodology Guidance Material on Planning 
    and Conducting FHA Sessions. SAF.ET1.ST03.1000-MAN-01-01-03-A.

Metodologia Oceny Bezpieczeństwa, Wytyczne do Planowania i Prowadzenia Sesji FHA,    SAF.ET1.ST03.1000-MAN-01-01-03-A.

7. NLR-CR-2004-094 Guidelines for the Identification of Hazards - How to make unimaginable hazards imaginable?

Wytyczne dla identyfikacji zagrożeń - Jak sprawić, żeby zagrożenie niewyobrażalne  stało się zagrożeniem wyobrażalnym ?

8. FAST, metoda Zespołu Bezpieczeństwa Lotnictwa Przyszłości

9. FAA, Safety Management System Manual.

Instrukcja Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem FAA

Aneks II:  Przykłady zagrożeń

Przykłady według rodzaju zagrożenia:

Zagrożenia naturalne

􀂾  Zdarzenia atmosferyczne lub klimatyczne: huragany, sztormy zimowe, susza, tornado, burze z piorunami, błyskawice i uskoki wiatru

􀂾  Niesprzyjające warunki atmosferyczne: oblodzenie, marznące opady, duże opady deszczu, śniegu, wiatr i ograniczenia widoczności

􀂾   Zdarzenia geofizyczne: trzęsienie ziemi, wybuch wulkanu, tsunami, powódź i osunięcie ziemi

􀂾  Warunki geograficzne: np niekorzystne ukształtowanie terenu lub duże obszary wodne

􀂾  Zdarzenia związane ze środowiskiem: pożar, dzikie zwierzęta, plaga szkodników lub owadów

􀂾  Zdarzenia dotyczące stanu zdrowia społeczeństwa: epidemia grypy lub innych chorób

Zagrożenia techniczne, wady dotyczące:

􀂾 Statku powietrznego i jego podzespołów, układów i wyposażenia. Obejmuje to: awarie, niezamierzone lub błędne działanie układu

􀂾 Zaplecza, narzędzi i wyposażenia organizacji

􀂾 Zaplecza, układów i wyposażenia, zewnętrznych w stosunku do organizacji.

Zagrożenia ekonomiczne

􀂾   Poważne trendy dotyczące: wzrostu gospodarczego, recesji, kosztów materiałów lub    wyposażenia, kosztów paliwa, spraw związanych ze środowiskiem itp

􀂾   Sprzeczność interesów: służby operacyjne / akcjonariusze

Zagrożenia ergonomiczne

􀂾 Braki w otoczeniu, w którym muszą działać pracownicy pierwszej linii
􀂾 Operacje całododobowe, mające wpływ na wydolność ludzką (cykl dobowy)

Zagrożenia organizacyjne

􀂾  Złożone struktury organizacyjne, powodujące niejasny podział odpowiedzialności

􀂾  Reorganizacja

Przykłady zagrożeń  w zależności od rodzaju Organizacji:

Operator portu lotniczego

􀂾 Zużyte znakowanie drogi startowej

􀂾 Niejasne znakowanie miejsca oczekiwania na płycie technicznej 
􀂾 Wyciek paliwa

􀂾 Źle oświetlone miejsce postojowe

􀂾 Częściowa awaria urządzeń monitorowania pogody  (np anemometru)

Obsługa naziemna

􀂾  Podmuch z silników odrzutowych

􀂾 Hałas

􀂾 Niewystarczająca ilość personelu

􀂾 Nieprawidłowa interpretacja  arkusza załadowania

􀂾 Wilgotne powierzchnie / wyposażenie

􀂾 Nieprawidłowe zastosowanie płynu przeciwoblodzeniowego

Operator statku powietrznego

􀂾 Błędy w arkuszu załadowania

􀂾 Brak snu w czasie wypoczynku

􀂾 Częściowa awaria lub utrata układów nawigacji  
􀂾 Błąd w bazie danych FMS

􀂾 Utrata łączności radiowej

􀂾 Niewłaściwe zrozumienie zezwolenia kontroli ruchu lotniczego 
􀂾 Nieaktualne informacje lotnicze

􀂾 Utrata transmisji transpondera

Służby Żeglugi Powietrznej  [ANSP]

􀂾 Utrata łączności

􀂾 Utrata separacji statków powietrznych

􀂾 Nieprawidłowe przekazanie lotu

􀂾 Nieprawidłowe zezwolenie  [clearance]

􀂾 Użycie złych znaków wywoławczych

􀂾 Niesprzyjające warunki atmosferyczne

􀂾 Skierowanie na inne lotnisko wielu statków powietrznych 
􀂾 Utrata transmisji transpondera

Organizacja obsługowa

􀂾 Zastosowanie nieaktualnej procedury

􀂾 Opóźnione wykonanie dyrektywy zdatności

􀂾 Zastosowanie części nie pochodzących od oryginalnego producenta 
􀂾 Nieprawidłowe przekazanie pracy następnej zmianie 
􀂾 Nieprawidłowe zastosowanie farby lub innych środków chemicznych  
􀂾 Wyciek środków chemicznych

􀂾 Naprawa niewłaściwego układu/ podzespołu

Aneks III:

Przykładowe źródła identyfikacji zagrożeń

1. Analiza danych operacji lotniczych (FODA) / Monitorowanie danych lotu (FDM)

2. Akcje FODA  (szczegółowa analiza tematu)

3. Raporty z lotu

4. Raporty kabinowe

5. Raporty obsługi

6. Poufne raporty bezpieczeństwa

7. Raporty kontroli operacji

8. Raporty obsługi

9. Raporty Krajowych Władz lotniczych

10. Przeglądy załogi

11. Uwagi załogi  (LOSA)

12. Badania i przesłuchania

13. Oceny partnerskich linii lotniczych

14. Program zapewnienia jakości (Audyty Jakości zgodnie z EU-OPS)

15. Zapisy ze szkoleń (np okresowe przeglądy załogi, przeglądy i szkolenie na symulatorze, przeglądy liniowe itp)

16. Raporty producentów i programy wymiany informacji dotyczących bezpieczeństwa

17. Raporty bezpieczeństwa

18. Obserwacja operacji obsługowych (jeśli mają zastosowanie)
19. Audyty/ Ocena bezpieczeństwa i jakości 
20. Monitorowanie kultury bezpieczeństwa za pośrednictwem przeglądów
21. Wewnętrzne badania bezpieczeństwa
22. Kwestionariusze ad-hoc dotyczące wybranych tematów bezpieczeństwa
23. Wewnętrzne warsztaty bezpieczeństwa
24. Zewnętrzne informacje dotyczące bezpieczeństwa
25. Zapisy ze szkoleń

26. Firmowy system dobrowolnego zgłaszania zdarzeń
27. Audyty i przeglądy
28. Raport obsługi naziemnej

29. Raport o pasażerach zakłócających spokój

30. Raport specjalny kapitana

31. Raport czasu lotu i pełnienia obowiązków

32. Monitorowanie operacji lotniczych

33. Raporty o wypadkach

34. Państwowy system obowiązkowego zgłaszania zdarzeń 
35. Partnerzy organizacji

36. Ocena partnerów

37. Raporty IOSA

# Text boxes

6. Jak wrócić do formy, jeśli zdarzenie nastąpi? 
Jak ograniczyć prawdopodobieństwo potencjalnych skutków lub dotkliwość konsekwencji ?

1. Co jest zagrożeniem ?

3. Jakie  zdarzenie  dotyczące bezpieczeństwa  mogłoby spowodować zagrożenie?

Bariery

Zagrożenie

Potencjalny skutek

1  zdarzenie dotyczące bezpieczeństwa

2  zdarzenie dotyczące bezpieczeństwa

Potencjalny skutek

zdarzenie niepożądane

Potencjalny skutek

3  zdarzenie dotyczące bezpieczeństwa

Ograniczenia

4.Jaki może być scenariusz wypadku ? Jakie są potencjalne skutki?

2. Co się dzieje po utracie kontroli zagrożenia ?

5. Jak  uniknąć zdarzenia niepożądanego? Jak kontrolować zagrożenie?